## Slide 1: SG90 típusú Servo Motor használata Arduino Uno Vezérlővel
Servo Motor
2024.09.11

## Slide 2: Servo Motor kód:
#include <Servo.h> // A Servo könyvtár beillesztése, amely lehetővé teszi a szervomotor vezérlését
Servo myservo; // Egy Servo objektum létrehozása
void setup() {
Serial.begin(9600); // Soros kommunikáció inicializálása 9600 bit/s sebességgel
myservo.attach(9); // A szervomotor csatlakoztatása a 9-es pinhez
}

## Slide 3: Servo Motor kód folytatás:
void loop() {
int val; // Egy változó létrehozása az érték tárolására
while (Serial.available() > 0) { // Amíg van elérhető adat a soros porton
val = Serial.parseInt(); // Az adat beolvasása és egész számként értelmezése
if (val != 0) { // Ha az érték nem nulla
if (val > 180) {
val = 180; // Ha az érték nagyobb, mint 180, akkor állítsa be 180-ra
}
Serial.println(val); // Az érték kiírása a soros monitorra
myservo.write(val); // A szervomotor pozíciójának beállítása az érték alapján
}
}
delay(5); // Rövid késleltetés a ciklus végén
}